## Slide 1
边坡光纤布线规范（一）：通用核心要求
弯曲半径控制
● 静态保护：≥ 光缆外径的15倍
● 施工动态：≥ 光缆外径的20倍
● 探测光纤：最小弯曲半径> 30mm
注：严格遵守弯曲半径要求可有效防止光纤微弯损耗，确保监测信号传输质量。
牵引力控制标准
● 持续布放：≤ 允许张力的80%
● 瞬间峰值：≤ 允许张力的100%(仅限加强构件受力)
参考拉力限制：
• Φ0.9mm光纤：< 4kg
• Φ3.0mm光纤：< 10kg
• 层绞式铠装光缆：< 30kg
施工严禁行为
在光缆的装卸、搬运、布放全过程中，必须严禁以下行为：
❌ 打小圈、强力扭绞 ❌ 重物挤压、高处摔打 ❌ 90度以上的直角折拧
任何机械损伤都可能导致光纤断裂或性能下降，直接影响监测数据的准确性。
Notes: 大家好，今天我们来详细探讨边坡光纤布线的规范要求。首先是通用的核心要求，这是所有光缆敷设都必须遵守的基本原则。
在弯曲半径方面，静态和施工过程中有不同的标准，特别是对于探测光纤，要求更为严格，严禁小于30mm的弯曲，以防光信号产生微弯损耗。
牵引力控制同样关键，必须严格控制在允许范围内，特别是在穿管和转弯时，严禁超过允许张力的80%，不同类型的光纤拉力限制也不同，铠装光缆虽然结实，但也不应超过30kg。
最后，施工中严禁任何可能损伤光纤的行为，如打小圈、扭绞、重压、摔打、大力折拧等，任何机械损伤都可能导致监测系统失效。

## Slide 2
边坡光纤布线规范（二）：敷设与支撑
敷设方式选择
优先采用铠装光缆
为应对边坡复杂多变的地质与施工环境，需选用抗拉伸、耐侧压的铠装光缆，以显著增强光缆抗机械损伤的防护能力。
严格固定于支撑结构
沿坡面布设时，必须将光缆可靠固定于专用支架或拉设的钢丝上。严禁光缆悬空敷设，或直接贴地、埋地，防止沉降或外物破坏。
支撑与固定间距标准
▍ 直线段固定要求
主支架：每30m处需设置一处坚固的固定点。 辅助支架：在主支架之间，每10–20m增加辅助支撑，确保光缆无下垂。
▍ 转弯/变坡段固定要求
主支架：转弯半径处，间距缩短至15m以内设置主固定点。 加固措施：转弯弧顶及中间点必须额外加装辅助支架，防止光缆弯折过大。
Notes: 接下来是边坡专用的布线规范。首先在敷设方式上，考虑到边坡环境的复杂性，我们优先推荐使用铠装光缆，并确保光缆固定在支撑结构上，不能悬空或直接接触地面。在支撑与固定方面，直线段和转弯段有不同的支架安装密度要求，必须严格遵守，以确保光缆在各种情况下都保持稳定和安全。

## Slide 3
边坡光纤布线规范（三）：防护与维护
环境防护要求
外部环境影响应对
充分考虑坡体变形、雨水冲刷、冻融循环等自然因素影响，在布线时预留适当的冗余量，避免光缆被拉伸损坏。
关键节点物理保护
在穿墙、穿管、转弯及易受机械外力影响的位置，必须加装专用的塑料护套或金属软管，防止光缆被磨损、挤压造成信号衰减或断裂。
接头处理与盘留标准
应急修复盘留：每60m需预留盘留1m长度，以便发生故障时可进行紧急熔接修复，减少开挖范围。
后期维护预留：每一路监测光纤末端需预留至少5m的测试段，方便接入解调仪进行定期性能检测和数据标定。
接头盒防护标准：必须选用具备IP68级防水、防震、密封性能良好的专业接头盒。
Notes: 规范的第三部分关注环境防护和后期维护。边坡环境多变，我们必须考虑到坡体变形、雨水冲刷等因素，为光缆预留足够的余量。对于穿墙、穿管等关键节点，要做好保护措施。在接头和盘留方面，为了方便应急修复和后期维护，我们规定了具体的盘留长度和测试段预留要求，并且对接头盒的防护性能提出了明确标准。

## Slide 4
边坡光纤布线规范（四）：合规与验收
遵循标准
通信光缆体系 严格执行行业标准：YD/T 901，ISO/IEC 11801，确保传输介质性能达标。
边坡工程规范 符合国家强制性标准：《边坡工程技术规范》GB 50330，兼顾地质稳定性与施工安全要求。
测试验证
OTDR 双向测试 布线完成后，必须进行双向测试以消除盲区，精准定位损耗点。
关键性能指标 全程链路损耗 ≤ 设计值 +0.1dB/km。连通性、衰减、回波损耗需符合 TIA/EIA 或 ISO/IEC 标准。
标识与文档
可视化标签管理 在光纤两端、熔接盒及关键路由节点，张贴清晰、耐候的标签，注明物理编号与对应用途，便于快速排查。
完整档案归档 建立并移交全套竣工图纸（含路由图、测试曲线）及电子/纸质维护档案，确保全生命周期可追溯。
Notes: 最后是合规与验收要求，这是保证工程质量的最后一道防线。我们的布线工程必须符合国家和行业的相关标准，包括通信光缆和边坡工程两方面。布线完成后，必须通过严格的OTDR测试，确保损耗等关键指标达标。同时，完善的标识和文档记录也是必不可少的，这为未来的运维工作打下坚实基础。

## Slide 5
特别提醒
⚠ 地质评估先行
边坡区域地质活动频繁，建议在布线前进行专业的地质评估，充分了解区域内断层、滑坡等潜在地质风险，将风险识别作为监测系统建设的前置必要步骤。
⚡ 柔性敷设 + 冗余设计
在物理层建设上，应优先采用柔性连接和敷设方式，并结合信号与供电的双重冗余设计，以适应坡体的微小位移与沉降，确保监测系统在复杂工况下的长期、稳定运行。
Notes: 最后，有两点特别提醒需要大家高度重视。第一，在布线前一定要进行地质评估，这是所有工作的前提。第二，在设计和施工中，要采用柔性敷设和冗余设计，这是应对边坡潜在位移、保证系统长期稳定运行的关键策略。谢谢大家。